Eingangsdaten:
- Zeitreihe mit Einspeicher-/Ausspeicherleistung
- Anlagenkonfiguration in TESPy (oder Proxymodell)
  - Anlagensetup: maximale/minimale Leistung (bzw. Massenstrom), Druckspiel
- Untergrundmodell in ECLIPSE (oder Proxymodell)
  - Anzahl der Brunnen, geologisches Setting, Speichervorbereitung

Output:
Anlagenmodell
  - Übersetzung: Druck im Speicher, Leistung → Massenstrom
- Speichermodell
  - Berechnung der Druckverteilung im geologischen Speicher, vorgegebene Massenstromrate/Volumenstromrate OK? Es wird ein Druck zurückgegeben.

Anforderungen:
- Wählbare/FlexibleZeitschrittweite
- Iterationen innerhalb eines Zeitschrittes (min, max, Abbruchkriterium)
- Debug-Informationen (z. B. Druckabweichungen/Massenstromabweichungen)
- Flexible Wahl des jeweiligen Modells
- Output in Datei? → Formatierung
- Steuerung der Modelle über einzelne Eingabedateien
- Brunnensteuerung?

Logik:
1. Modellinitialisierung (Lese Eingabeparameter, Zeitreihe EUF)
2. Beginne Zeitschleife
  1. Hole Leistung aus Zeitreihe EUF, hole initialen Druck aus Speichermodell
  2. Berechnung des Massenstroms (Leistung, Druck) → TESPy
  3. Gebe Massenstrom (und Zeitschrittweite) an ECLIPSE und berechne einen neuen Druck (mittlerer/min,max → Inputparameter) und tatsächlich erreichte Massenstromrate
  4. Konvergenz der Massenstromrate?
    1. Fehlerhafte Druckabschätzung (Druckannahme Anlage vs. tatsächlicher	Druck)
    2. Drucklimits Speicher (Massenstromrate nicht erreichbar →	Leistungsreduktion notwendig)
  5. Konvergenz noch nicht erreicht:
    1. Bei Iteration im Zeitschritt → gehe zu 2.2, verwende tatsächlichen Druck für	Ermittlung des Massenstrom im Anlagenmodell, verwende weiterhin	Initialdruck im Speichermodell
    2. Bei Verkleinerung des Zeitschritts → gehe zu 2.2, verwende initialen Druck	für Ermittlung des Massenstroms
  6. Konvergenz erreicht → Output: Informationen des Zeitschritts in Datei schreiben (timestamp, power, pressure, flow rate, temperature borehole (optional))
3. Flens holen und warten bis die Rechnung durch ist!